第一包：毫米波治疗仪                     贰台  具体参数配置见附件

最高限价：50000元

一、要求实现功能：

1、适用于伤口愈合及各种浅表溃疡、骨折、压疮、消化溃疡、软组织损伤、疼痛、盆腔炎、湿疹及口腔溃疡等疾病。

2、具有非热效应治疗功能，有效避免热灼伤，方便临床治疗。

3、原厂整机质保≧三年。

二、技术需求：

1、具有在低能量状态下工作的功能。无有害电磁辐射，无需在高频室进行治疗；

2、具有集中于人体组织固有频率范围的能量，需要保证疗效；

3、具有立体定向活动曲臂，以及准确定位辐射头，能够保证治疗；

4、具有引导光，能够及时指示治疗范围；

5、具有定时选择的功能；

6、具有屏蔽电磁辐射的功能；

7、振荡源输出功率要求80±20mW；

8、输出功率密度：≥3.9mW/cm2；

三、配置要求：

1、主机≥ 1台；

2、活动曲臂及辐射头 ≥1套；

3、电源线 ≥1根；

第二包：便携式肌力测试与关节活动度计     壹台  具体参数配置见附件

最高限价：50000元

一、要求实现功能：

1、便携式，可进行精准力量评估和测试；

2、准确客观地测量肌力和关节活动度；

3、可用于检测、定位由于伤病造成的肌骨损伤处；

4、要求质保期限≥3年；

二、技术需求：

1、具有肌力评估及关节活动度评估功能；

2、肌肉测力计精确度偏差≤2%；

3、活动度倾角器测试精确度偏差≤1°；

4、测压元件的功率≥150磅；

5、肌肉测力计采用双阈值设定；

6、要求测试头≥3种；平面、曲线和数字；

7、包含使用方法示意图；

8、可选择0.8磅-150磅之间以0.2磅为单位测量肌力；

9、可选择3磅-150磅之间以1磅为单位测量肌力；

10、可选择的测量单位：磅（lbs.）,牛顿（N），或千克力（kgf）。

三、配置要求：

1、主机≥1台

2、软垫（平的，弯曲的和适用于手指脚趾的）≥3个

第三包：呼吸情景互动训练系统             壹台  具体参数配置见附件

最高限价：50000元

一、要求实现功能：

1、具有将视觉的反馈与趣味性的元素融入到呼吸训练和口腔运动控制训练中；

2、记录气流并通过数据线连接专用软件转控制视觉图像，从而实现情景互动式的训练；

3、拥有不同训练难度等级和游戏元素，适用于不同年龄段和不同训练目的人群；

3、要求质保期限≥3年；

二、技术需求：

1、具有多种难度的呼吸技巧训练；

2、具有加强呼气和吸气的主动意识功能；

3、具有将呼气和吸气的强度图像化功能，实现情景互动式的呼吸训练；

4、具有引导患者学习呼气和吸气的节律功能；

5、具有引导患者进行口腔周围的肌肉控制功能，可改善构音障碍；

6、视觉生物反馈可最大化提高呼吸训练效果，趣味性的游戏元素也能进一步提高患者的训练积极性。

三、配置要求：

1、GT系统≥1套

2、专用情景互动软件≥5个

3、电源适配器≥1个

4、便携箱≥1个

第四包：肌电生物反馈仪                   壹台  具体参数配置见附件

最高限价：72000元

一、要求实现功能：

1、适用于实现多人，多通道，多方案神经肌肉电刺激；

2、适用于多媒体生物反馈训练，可进行肌力放松、增强、耐力、协调、精准训练等动画反馈；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

（一）硬件参数：

1、具有独立4通道；

2、要求AD采样率≥8192 Hz；

3、要求AD采样位数：16；

4、要求刺激强度：0-100mA；

5、要求刺激频率：0.5-999Hz；

6、脉冲宽度要求：10μs～1000μs；

7、要求上升下降时间：0-10s；

8、内置放大器带宽要求：20Hz～500Hz(-3dB) ；

9、内置放大器测量范围要求：1-999μV（r.m.s）；

10、要求内置放大器最高分辨率≤2μV(r.m.s)；

11、要求内置放大器输入噪声＜1μV（r.m.s）；

12、具有双相平衡波的刺激波形；

13、具有彩色液晶触摸屏；

14、具有外置电流调节旋钮的物理调节；

（二）软件参数：

1、内置嵌入式软件：具有功能康复、基础康复和评估反馈等工作模块，且可根据患者需求编辑个性化治疗方案；

2、具有多种内置治疗方案，包括：垂腕、垂足、吞咽、肩关节半脱位、促醒、镇痛等方案，可自定义治疗方案并可储存；

3、具有神经肌肉电刺激功能；

4、具有肌电触发电刺激功能；强化正反馈，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大，电流强度也越大；强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大限度的恢复运动功能；

5、具有对侧控制性功能电刺激功能，可以以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动，重塑中枢；促进患者主动再学习，恢复其对患侧的控制能力，激发患者康复的信心；

6、具有时序模式和独立刺激模式两种模式；

7、具有编辑个性化治疗方案功能，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调，且能够推荐临床常用的治疗参数；提供常规刺激、载波调制和变频电刺激三种刺激形式供选择；

8、具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出；

三、配置要求：

1、生物刺激反馈仪主机（含支架）≥1台；

2、电极线≥4根；

3、理疗电极片≥40片；

4、一次性使用心电电极片≥50片；

5、U盘 ≥1个；

6、多媒体生物刺激反馈嵌入式软件≥1套；

第五包：多功能艾灸仪                     贰台  具体参数配置见附件

最高限价：78000元

一、要求实现功能：

1、可对多病人、多穴位同时施灸，操作简单、大幅度提高工作效率和科室经济收益；

2、适用于疼痛性疾病、颈椎病、腰间盘突出、肩周炎、静脉炎、末梢神经炎、关节炎、腰腿痛等多种疾病；

3、温度自行调控，避免痛苦、烫伤；

4、要求原厂整机质保≥三年；

二、技术需求：

1、具有同时对23个穴位进行施灸功能；

2、具有每个穴位的灸头使用温度可单独设置功能；

3、具有时间调控功能，到达设置时间后自动停止输出并有提示音；

4、具有腰部、腹部、背部的多功能七个穴位组合灸头及两组双灸头组合，无需单独固定，操作简便；

5、灸头线长≥1.8米，自锁式插头便于固定；

6、灸头表面磁通量密度范围20～120MT；

三、配置要求：

1、灸头配件（含7组合一个和2组合两个）≥12条；

2、松紧缚带（含宽带一个）≥1套；

3、硅胶隔热垫≥12个；

第六包：镍钛机扩                         肆台  具体参数配置见附件

最高限价：80000元

一、要求实现功能：

1、要求能够适配现有机用锉做根管扩大治疗；

2、要求能在根管扩大的同时具有根管测定功能；

3、要求原厂整机质保≥1年；

二、技术需求：

1、具有在干、湿两种情况下精确测定根管长度；

2、具有不受所用的根管针粗细影响测定的功能；

3、具有液晶屏，能够直观显示根管针插入根管的深度；

4、具有根据声音变化告知位置测定根管的功能；

5、具有可进行高温消毒的测试附件，防止患者交叉感染；

6、具有能够进行根管扩大的全自动控制系统,可实时观察根管治疗的状态；

7、具有至少8个等级的速度设定，至少三种设定值存储；

8、要求电源：DC4.5V，且可用3节5号碱性电池供电；

9、要求测定电压≤AC80mV；

10、要求测定电电流≤10µA ；

11、具有反射式彩色液晶屏幕压式蜂音器表示测定；

12、消耗功率≤20VA；

三、配置要求：

1. 测量显示器主机≥1个；

2、测试线≥1根；

3、根管针支架≥ 3个；

4、口角挂钩≥3个；

5、检查器≥1个；

6、AA 碱性干电池（5号）≥3节；

7、根管扩大模块 (带快速充电功能的镍镉电池）

主软管≥1根；

AC 适配合器≥1个；

手机架≥1个；

- 根管扩大手机（含弯机头）≥1个；

第七包：吞咽神经肌肉低频电刺激仪         壹台  具体参数配置见附件

最高限价：80000元

一、要求实现功能：

1、要求能够精准作用于患者有关吞咽的肌肉，帮助病人实现吞咽功能的恢复；

2、要求设备便携，方便临床使用；

3、要求原厂整机质保≥三年；

二、技术需求：

1、具有至少恒流、恒压两种电疗输出模式；

2、具有双通道输出功能，且每通道可独立设置治疗参数；

3、要求输出强度：0mA～25mA或0V～25Vp-p范围内可调，步长0.1mA或0.1V；

4、要求脉冲频率区间：20Hz～100Hz可调，步长1Hz；

5、要求脉冲宽度区间：100μs～400μs可调，步长10μs；

6、具有双向对称波的脉冲波形，正负脉冲间隔为100μs；

7、要求脉冲的上升时间和下降时间在1s～10s可调，步长1s；

8、要求脉冲的维持时间：1s～55s可调，步长1s；

9、要求脉冲的断电时间：3s～75s可调，步长1s；

10、要求治疗时间在1~99min可调，步长1min；

三、配置要求：

电源线 ≥1条；

四芯电疗输出线 ≥1条；

电刺激手柄 ≥1条；

控制手柄 ≥1个；

Y型电极(Ø 1.5cm) ≥1个；

球形电极(Ø 1.5cm) ≥1个；

板状电极(Ø 1.5cm) ≥1个；

棉签电极 ≥1个；

电极收纳盒 ≥1盒；

蝴蝶形电极片 ≥8片；

单点球状电极 ≥3个；

两点球状电极 ≥1个；

8*13cm自粘电极片 ≥4片；

棉签 ≥1包；

生理盐水湿巾 ≥1盒；

橡皮筋 ≥1包；

保险丝 ≥4个；

第八包：深层肌肉刺激仪                   贰台  具体参数配置见附件

最高限价：90000元

一、要求实现功能：

1、适用于用于全身肌肉或局部肌肉痉挛的治疗；

2、要求具有促进血液循环与淋巴回流的作用；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、具有根据不同的应用需求使用不同的缓冲式治疗头；

2、具有带防滑硅胶套的操作手柄，保护治疗安全；

3、要求有效治疗深度超过60mm，能量损耗少，高能量能直达深层肌肉组织；

4、具有进口电机，性能稳定可靠；

5、具有便携性；

6、具有可更换式航空电源接口，方便安装和携带；

7、振动频率要求： 0~60Hz无级可调；

8、具有过流保护：最大电流不超过5A；

9、额度功率要求：45VA；

10、环境温度要求：10°C- 35 °C；

11、空气湿度要求：5%–90%, 无冷凝现象；

三、配置要求：

1、高能量聚焦治疗头≥2个；

2、扳机点治疗头≥2个；

3、平面治疗头≥2个；

4、多触点针灸治疗头≥2个；

5、电源线适配器≥2个；

6、工具包≥2个；

7、医用毛巾≥2条；

第九包：感知康复训练系统                 壹台  具体参数配置见附件

最高限价：98000元

一、要求实现功能：

1、适用于由神经、血管疾病所引发的上肢躯体感觉障碍的患者；

2、要求能够帮助患者进行本体感觉评估和重建训练；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、电源要求：有源，220V AC；

2、要求桌体高度可调范围：80~100cm，误差±5cm；

3、具有视觉屏蔽的训练模式；

4、工作噪声要求：≤60dB（A计权）；

5、具有至少感知训练、感知评估两种训练方法；

6、具有可移动功能，方便移动；

7、要求承重≥40kg，误差±5%；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8、具有可适用触觉训练、刷擦训练、温度觉训练、运动觉训练、震动觉训练、皮肤定位觉训练、两点辨别觉训练、质地觉训练、实体觉训练、重量觉训练等训练类型的功能；                                                                                                                                                                            9、要求配有平板电脑，可辅助感知评估与感知训练；

三、配置要求：

1、训练桌≥1台；

2、触觉训练配件≥1个；

3、刷擦训练配件≥1个；

4、温度觉训练配件≥1个；

5、震动觉训练配件≥1个；

6、两点辨别觉训练配件≥1个；

7、质地觉训练配件≥1个；

8、实体觉训练配件≥1个；

9、重量觉训练配件≥1个；

10、平板电脑≥1台；

第十包：全自动免疫分析仪器               壹台  具体参数配置见附件

最高限价：100000元

一、要求实现功能：

1、适用于对来源于人体的全血 、血清、血浆或其它体液中的被分析物进行定量检测；

2、适用于感染、 心血管、激素等相关项目；

3、要求质保期限≥3年；

二、技术需求：

1、要求检测原理：循环增强免疫荧光法；

2、要求检测速度≥60测试/小时；

3、具有试剂位≥20个；

4、具有样本位≥20个；

5、具有支持批量及急诊模式；

6、具有单人份液体试剂，避免浪费；

7、要求24小时待机，标本随到随做；无液路系统；

8、要求首次报告时间≤14分钟；

9、要求试剂盒自带校准品及质控品，校准周期28天，2点定标校正；

10、要求支持样本包括但不限于全血、血清、血浆和微量血；

11、要求最大样本量≤40ul；要求最小样本量≤15ul；

12、具有全自动检测功能，原管上机；

13、具有项目检测通道数≥20个；

14、具有一次性tip头加样功能；

15、具有支持双向LIS/HIS功能、支持远程诊断、支持远程参数下载；

三、配置要求：

1、Pylon 3D 循环增强荧光分析仪≥1台；

2、微孔条托盘≥2个；

3、电源线≥1条；

4、台式条码扫描器 DS9208 motorola≥1把；

5、试管架（十一凹槽）≥2个；

6、超五类网线 5M≥1条；

装机耗材

1、4G 通讯模块≥1个；

2、公牛排插≥1个；

3、废料盒≥5个；

4、37号样本稀释液≥1个；

5、5ml 采血管（红色帽）≥1个；

6、60*5 350ul 枪头盒≥1包；

7、1000ul 枪头≥10个；

8、PCT 成品试剂盒≥1盒；

9、PCT 低值质控品（黄）≥2个；

10、PCT 高值质控品（红）≥2个；

11、PCT 低值校准品（绿）≥2个；

12、PCT 高值校准品（蓝）≥2个；

13、微孔条托盘≥2个；

第十一包：电动PT训练床                     肆台  具体参数配置见附件

最高限价：100000元

一、要求实现功能：

1、要求能够满足各种不同治疗需要，可单独对颈、胸、腰及腿部进行体位角度设定；

2、要求能够方便患者选择舒适体位；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、要求背部翻转角度≥0°～ 20°；

2、要求脚部翻转角度≥0°～ 95°；

3、要求头部翻转角度≥-23°～ +35°；

4、要求高度调节范围≥50 ～ 90cm ；

5、要求最大安全承重≥205kg；

6、具有至少IP×4的安全防护等级；

7、具有两段分离式的腿部设计，可使患者单下肢独立完成各种康复训练；

8、具有可调节高度的扶手，方便患者选择舒适体位；

9、具有过载保护功能,能够保证患者治疗的安全性；

10、具有操作安静的电机，减少使用噪音；

11、具有高密度海绵及透气皮垫，耐磨损且要求舒适感强；

12、要求电器参数：220V/ 50Hz，最大电流1.0A ；

三、配置要求：

1、电动PT训练床≥4张 ；

2、遥控器≥4个；

第十二包：眼控AAC辅助沟通设备             壹台  具体参数配置见附件

最高限价：115000元

一、要求实现功能：

1、适用于失语症患者，可根据其需求选择交流内容，设计沟通版面，帮助患者完成自我需求或想法的表达；

2、能够支持患者仅使用眼睛来控制电脑，使其能够和交流对象进行正常语音沟通，提高患者的沟通能力及生活质量；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、要求工作距离范围：45-85cm；

2、要求眼控采集频率≥60HZ；

3、要求头动范围≥35*30*65cm；

4、要求能够识别的头动移动速度≤40cm/s；

5、具有集成IR模块及控制软件；

6、能够支持windows 7,windows 8.1和Windows 10等操作系统；

7、具有位置指南显示；

8、具有放大点击功能；

9、具有可以通过触屏，扫描和眼控三种方式进行操控的沟通软件；

10、具有三种沟通方式：场景式沟通，符号式沟通和文本式沟通；

11、要求沟通软件可以在Windows 7, windows 8, windows 10的电脑系统环境下安装

三、配置要求：

1、眼控设备≥1台；

2、Surface平板≥2台；

3、Snap+Core First Full软件≥2个；

4、Communicator5软件≥2个；

第十三包：渐进式等张肌力训练系统套装       贰台  具体参数配置见附件

最高限价：140000元

一、要求实现功能：

1、适用于制动、运动减少或其他原因引起的肌肉失用性肌萎缩；

2、适用于神经病变引起的肌肉功能障碍；

3、适用于关节疾病或损伤引起的肌力减弱，肌肉功能障碍；

4、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

渐进式等张肌力训练器（肘关节）：

1、具有针对肘关节的等张训练，可增加肘关节活动度及相关肌群的肌力的功能；

2、具有正握或手心向下握手柄进行可肘关节训练的功能；

3、要求旋转半径范围：280～440mm；

4、要求阻力范围区间：10-300N,具有200档可调节；

5、具有运动时间、运动次数、运动消耗、运动速率等内容的实时显示：

渐进式等张肌力训练器（肩关节）：

1、适用于肩关节的等张肌力训练，增加肩关节活动度，增加相关肌群肌力；可侧身站立，进行肩关节侧旋训练；正面站立，进行肩关节旋转训练；

2、要求升降范围≤330mm；

3、要求旋转半径区间：280～440mm；

4、要求阻力范围区间：10-300N,具有200档可调节；

5、具有运动时间、运动次数、运动消耗、运动速率等内容的实时显示：

渐进式等张肌力训练器（上下肢）：

1、适用于上下肢的主动运动，可增加上下肢的关节活动度和相应肌群的肌力；可固定于高位，用于上肢回旋训练；固定于低位，用于下肢回旋训练；

2、要求升降范围≤330mm；

3、要求阻力范围区间：10-300N,具有200档可调节；

4、具有运动时间、运动次数、运动消耗、运动速率等内容的实时显示：

渐进式等张肌力训练器（肩关节转盘式）：

1、适用于肩关节的等张肌力训练，增加肩关节活动度，增加相关肌群肌力；

2、要求升降范围≤330mm；

3、要求旋转半径区间：310～420mm；

4、要求阻力范围区间：10-300N,具有200档可调节；

5、具有运动时间、运动次数、运动消耗、运动速率等内容的实时显示：

渐进式等张肌力训练器（腕关节）：

1、适用于腕关节的等张肌力训练，增加腕关节活动度并拉伸前臂肌肉；

2、要求升降范围≤330mm；

3、要求阻力范围区间：10-300N,具有200档可调节；

4、具有运动时间、运动次数、运动消耗、运动速率等内容的实时显示：

渐进式等张肌力训练器（上肢悬吊）：

1、适用于上肢肩、肘关节的等张肌力训练，增加上肢关节的活动度和相应肌群肌力，可用健侧肢体带动患侧肢体运动；

2、要求升降范围≤330mm；

3、要求阻力范围区间：10-300N,具有200档可调节；

4、具有运动时间、运动次数、运动消耗、运动速率等内容的实时显示：

渐进式等张肌力训练器（架子）：

1、具有承载至少6件仪器的功能；

2、要求能够承载六件套渐进式等张肌力训练器；

三、配置要求：

1、渐进式等张肌力训练器（肩关节）      ≥1台；

2、渐进式等张肌力训练器（上下肢）      ≥1台；

3、渐进式等张肌力训练器（肩关节转盘式）≥1台；

4、渐近式等张肌力训练器（腕关节）      ≥1台；

5、渐近式等张肌力训练器（上肢悬吊）    ≥1台；

6、渐进式等张肌力训练器（肘关节）      ≥1台；

7、渐近式等张肌力训练器（架子）        ≥1台；

第十四包：认知康复诊疗系统                 壹台  具体参数配置见附件

最高限价：140000元

一、要求实现功能：

1、适用于轻度认知障碍的辅助治疗；

2、能够刺激负责认知功能相关的神经网络或脑区，延缓认知功能损害的进展、恢复认知功能；

3、适用于焦虑症、抑郁症、失眠症等患者，以及存在一般心理问题的个体。包括老年认知衰退、精神障碍的认知损害，以及儿童神经发育问题的认知功能低下等等；

4、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、具有大型数据库存储，能存储和管理上百万条以上的治疗数据，为各种配置的认知功能障碍治疗软件提供数据服务平台；

2、具有数据安全防护功能，应内置加密、安全和数据保护选项，避免数据中断；

3、要求内存容量：4GB；硬盘容量：500GB；

4、具有Win7或更高版本的Windows操作系统；

5、具有数据管理功能，能够根据姓名、住院号、治疗编号等变量对病员信息进行管理，能够精确或模糊查询；

6、能够自动生成单个或多位患者的治疗报告，并打印；

7、具有训练任务分配功能，能够根据病员不同疾病诊断特征选择标准训练方案；

8、具有认知评估功能，可双屏立体化评估，包含多个认知量表和多个范式组合形成对于患者认知功能的立体解析；

9、具有靶向性治疗的功能，要求评估之后系统能够根据评估结果自动为患者推荐训练方案，提高训练的针对性；

10、要求电子化临床量表包含：简易精神状态量表，蒙特利尔认知评估量表，阿尔兹海默病评定量表，常识-记忆-注意测验量表，老年人认知功能筛查量表，简易智力检测量表；

11、要求范式评估包括：执行：Stroop色词测验、伦敦塔测试、连线测试（TMT）；语言：Boston命名测验（BNT）；注意：符号数字模式测验（SDMT）、数字广度测验（顺背）；记忆：数字广度测验（倒背）；视觉空间：画钟测验（CDT）；

12、具有认知训练系统，系统内应包括感知运动、综合注意力、学习和记忆、执行能力、语言、社会认知等六大模块；

13、具有情景化的训练方案，使患者能够摆脱训练效应的影响，真正达到认知矫正的目的，应包含衣柜整理、厨房烹饪、超市购物等生活情景训练；

14、具有循序渐进的训练模式，单个训练方案包含20-60个难度等级，2000余项训练任务；

15、具有人机交互、实时反馈的功能；

16、具有友好性操作模式，应包含全触屏操作，自动演示功能；

三、配置要求：

1、显示器（≥21.5英寸）≥1台；

2、触屏显示器（≥21.5英寸）≥1台；

3、激光打印机 ≥1台；

第十五包：模拟训练套装                     壹台  具体参数配置见附件

最高限价：150000元

一、要求实现功能：

1、患儿直接与画面元素进行互动，让康复信息能够更直接地输入其脑海中。

2、可满足不同类型功能障碍儿童体验社会，模拟现实生活中的场景，增强生活能力和社会实践能力。

3、要求质保期限≥3年；

二、技术需求：

1、互动投影软件：≥56个互动游戏（地面）

2、系统：Windows 7或以上

3、CPU：双核处理器

4、内存：≥4GB

5、硬盘容量：≥500GB

6、显卡：集成显卡

7、显示屏：≥19寸液晶屏

8、分辨率：≥1600*900

9、屏幕比例：4:3/16:9

10、屏幕要求: 亚光白色

11、投影机特性：3D，短焦

12、亮度：3600流明

13、显示方式：正投

14、投距要求：至少2.2m（不含投影机身）

15、镜头：2.8mm焦距

16、镜头水平清晰度：1200TVL

17、镜头分辨率：高清1200线

18、幕布：150寸

19、投影仪自重（含支架）： 3KG

20、至少包含模拟交通、模拟超市、模拟卧室三种情景主题场景

三、配置要求：

1、台车≥1台

2、台车电源线≥1根

3、保险丝≥2个

4、电脑≥1套

5、情景互动投影软件≥1套

6、投影软件加密狗≥1个

7、投影仪≥1套

8、投影仪连接线≥1根

9、投影仪电源线≥1根

10、投影仪支架≥1套

11、视频分配器≥1套

12、视频分配器线≥1根

13、摄像头≥1个

14、摄像头适配器≥1个

15、摄像头电源线≥1根

16、摄像头数据线≥1根

17、摄像头支架≥1套

18、幕布≥1套

19、说明书≥1份

20、沙发床≥1套

21、儿童衣柜≥1套

22、仿真梳妆桌≥1套

23、镜柜≥1套

24、餐桌≥1张

25、儿童餐桌椅≥2张

26、餐椅≥2张

27、果蔬柜≥3套

28、仿真购物推车≥2个

29、仿真斑马线地贴≥1套

30、仿真交通灯≥2个

第十六包：智能化手脑功能评估与训练系统     壹台  具体参数配置见附件

最高限价：150000元

一、要求实现功能：

1、设备应提供定制化训练功能，可支持项目、时间、难度、患侧、训练轨迹、活动范围等定制。

2、设备应支持患侧切换，所有训练场景应自动进行适配。

3、设备应具备计划管理功能，系统能按设定顺序执行项目。

4、要求质保期限≥3年；

二、技术需求：

1、具有电动调节角度和高度功能，其中：可调节角度应≥90°，可实时显示；可调节最低高度应≤550mm，最高高度应≥1050mm；

2、具有通过彩色LED灯珠提供视觉反馈功能，且彩色LED灯珠的数量应≥680个；

3、彩色LED灯珠亮度应不少于9级可调；

4、具有提供震动反馈功能，且反馈强度应不少于9级可调；

5、具有内置独立立体声扬声器，能提供听觉反馈功能；

6、具有触控交互操作功能，且显示屏数量应≥2个；

7、具有多种游戏场景，场景数量应≥15个，且至少包含四种类型，分别是运动功能训练，情景交互训练、语音交互训练、偏侧忽略训练；

8、训练轨迹类型不小于10种，且每种轨迹可以自适应活动范围；

9、具有持示教模式，并可以在活动范围内自由定制训练轨迹；

10、训练辅具种类应≥6种，且训练辅具可以被设备主体识别；

11、训练过程中设备应能提供震动、语音、图形、灯光引导功能，指导、辅助患者完成训练

12、具有可外接拓展交互屏幕功能，外接屏幕尺寸≥7寸；

13、具有急停保护功能。

三、配置要求：

1、多功能作业训练平台≥1台；

2、双手抓握训练辅具≥1件；

3、单手抓握训练辅具≥1件；

4、敲击训练辅具≥1件；

5、大号棋子训练辅具≥2件；

6、小号棋子训练辅具≥2件；

7、方形积木训练辅具≥1件；

8、球形抓握训练辅具≥1件；

第十七包：升降PT床                         捌台  具体参数配置见附件

最高限价：176000元

一、要求实现功能：

1、要求能够方便患者进行坐位训练；

2、要求床面宽大，使患者和治疗师之间有空间完成各种治疗锻炼体式；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、具有可调整角度的靠背；

2、要求床面宽度≥110cm；

3、要求床面长度≥200cm；

4、要求床面高度范围≥45-90cm；

5、要求靠背可调节角度≥0°~80°

6、要求最大安全承重≥205kg；

7、要求电器参数：220V/ 50Hz，最大电流1.0A；

8、具有至少IP×4的安全防护等级；

9、具有过载保护功能,能够保证患者治疗的安全性；

10、具有高密度海绵及透气皮垫，耐磨损且要求舒适感强；

11、具有操作安静的电机，减少使用噪音；

三、配置要求：

1、升降PT床≥8张 ；

2、遥控器≥8个；

第十八包：四肢联动康复器                   壹台  具体参数配置见附件

最高限价：180000元

一、要求实现功能：

1、适用于需要进行肌肉力量、耐力、协调性以及关节活动度训练的人群 能够增强全身肌肉力量，协调性以及关节活动范围；

2、要求能够满足全身功能性、协调性的运动训练需求，帮助患者提高上下肢肌肉力量、神经肌肉控制功能水平，也可进行有氧训练，改善心血管系统和骨骼肌肉的功能水平；

3、要求能够提供早期的有氧训练，可与心率监测设备联用，保障训练者的运动训练安全；

4、要求能够通过机械结构-联动装置由一侧肢体推动运行，带动四肢和关节反复屈伸联动运动，增强运动功能；

5、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、要求座椅前方和两侧配有扶手，便于训练者安全独立上下设备，能够帮助训练者维持躯干平衡；

2、具有握位手套、胸腰绑带、髋膝关节腿部架、足部绑带等安全附件，方便肌力低下的训练者开展训练，并保障训练过程的安全；

3、具有髋膝关节腿部架，能够保持训练者正常的下肢功能运动体位；

4、具有可调的上肢运动杆，满足训练者上肢不同关节活动范围的屈伸训练；

5、具有人体工程学设计的座椅，可360°自由旋转，45°分档，具有至少8个锁定部位，方便训练者快速实现转移；

6、具有至少3档可调的脚踏板，满足不同训练者在不同训练阶段的不同踝关节活动范围的要求；

7、具有至少15级抗阻调节，可做节律性的有氧运动及力量训练；

8、要求显示内容至少包括：步速、功率、梅脱、累积计步、阻力级别、卡路里消耗、训练时间，心率等；

9、具有手动模式、快速启动模式、单峰爬坡模式、双峰爬坡模式、阶段性爬坡模式、阶段性爆发模式、间歇性爆发模式、步速伙伴模式、目标心率（靶心率）模式、恒速（等速）模式、等功率（恒功率）模式、久坐人群测试与锻炼规程、健康人群测试与锻炼规程等不少于13种的运动模式；

10、具有等速功能模式，保障训练者能够安全的完成合理训练强度下的运动训练；

11、具有恒功率运动模式，保证训练者运动强度在一个安全有效的范围内；

12、具有无电线设计，能够通过训练者的蹬踏运动直接给设备便捷充电；

13、具有记录不少于200次训练数据的功能，能够通过USB端口输出运动数据，方便科研分析；

14、具有应急保护按钮，保障运动过程的安全；

15、要求适合身高范围≥137cm；

16、要求最大承受重量≥275kg；

17、要求髋膝关节腿部架活动范围≤180°，且不少于10个不同的调节位置（左右每侧不少于5个），左右双侧可换；

18、要求手柄杆长度调节范围≤46cm，且左右侧可单独调节手柄杆长度；

19、要求手柄杆的手柄角度调节范围≥40°，每10°具有分档；

20、要求握位手套可调节松紧度，旋转可调至少五档角度（0°；±15°；±30°）；

21、要求座椅前后调节范围≤46cm；

22、要求座椅可360°旋转，每45°固定,至少8个档位，座椅靠背≥12°可调；

23、要求踏板调节范围≥32°，且不少于3个档位；

24、功率要求：0-1400瓦特；

25、具有英制单位或者公制单位供选择；

三、配置要求：

1、单侧髋膝关节腿部架≥1个；

2、握位手套≥1对；

3、足部绑带≥1对；

4、安全带套装≥1套；

5、可充电电池充电器≥1个；

第十九包：自动粪便处理分析系统             壹台  具体参数配置见附件

最高限价：184200元

一、要求实现功能：

1、要求能够进行全封闭样本采集，方便传送且生物安全；

2、要求能够循环装载，顺序检测；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、具有全自动实现样本颜色与性状拍照、样本有形成分（细胞、食物残留、细菌、病毒等）显微镜检与拍照、样本免疫学项目（粪便隐血、转铁蛋白、幽门螺杆菌等）免疫层析法（含金标法）检测与结果自动判读的功能；

2、具有全过程封闭的样本采集运送系统；

3、要求能够出具经检验师判断及审核，且符合标准的带图报告，且能够连接医院LIS系统；

4、要求检测速度≥60样本/小时；

5、具有样本架循环轨道式进样，具备无限制样本处理能力，一次进样≥50个；

6、结构单元要求：

（1）样本性状摄像单元：要求高清摄像头(分辨力≥1600*1200)，性状照片能无限储存与调用；

（2）样本稀释混匀过滤单元：要求自动穿刺注入稀释液，稀释液注入量可选择，注入模式≥3种；

（3）具有高频往复式气动混匀，,充分混匀标本，不能破坏样本中有形成份，混匀次数可调；

（4）具有带焦距记忆功能并自动调焦CMOS LED显微镜，配备40倍、10倍高低倍镜头，能自动转换，要求低倍镜（x10）可检测视野≥24个，每个视野可拍摄断层≥3个，高倍镜（x40）可检测视野≥24个，每个视野拍摄断层≥5个，低倍镜和高倍镜均能对同一视野进行多层多焦距采集高清晰图像。

7、测试卡（免疫层析法）检测单元要求:

（1）同时检测的免疫项目≥4个，装卡量≥100张/次，自动送卡，卡量不够自动报警，可不停机加卡；

（2）具备自动传输、检测、回收测试卡功能；

（3）有自动摄取测试卡反应结果图像和自动判读结果功能；

8、软件要求：（1）要求配置自动图形识别软件

（2）能对红细胞、白细胞、真菌孢子、脂肪球、夏科雷登结晶、寄生虫虫卵等进行自动图形识别；

（3）全自动一体机，具备完整初筛识别功能，具备测试卡、有形成分的复审规则；

9、系统配置要求：

（1）全自动粪便分析仪*1；

（2）专用图文处理电脑工作站。

样本性状与试剂卡结果定位拍照及识别：定位照明，图像清晰，精准取像，辅助判读

10、高频往复气动混匀与压力辅助沉降过滤：混匀充分，无损有形，规范操作，提高检出；

11、双通道CMOS显微镜多视野断层扫描成像：自动聚焦、多层扫描，图像清晰，特征丰富；

12、基于HOG和ANN的镜检图形识别与初筛：全项初筛，人工复审，阴性排除，提高效率；

13、全面使用高敏抗扰传感器技术：状态记录，自我诊断，精细智能，稳定可靠；

14、专利试剂卡加注和回收机构：定量滴加，定时检测，检测准确、环保卫生；

15、定量气柱隔离进样结合涌泉式吸样针清洗与高压脉冲计数池：定量吸样、减少残留，量化检测、避免污染；

16、融合初筛功能高集成度操作软件：图表界面，简单易懂，功能全面，操作方便。

三、配置要求：

1、主机≥1台；

2、计数池（双通道）≥1块；

3、电源线≥1根；

4、保险管（2A）≥2只；

5、USB数据线（标准线）≥2根；

6、RS232连接线（9孔）≥1根；

7、接地线（3M）≥1根；

8、金标卡保存箱≥1个；

9、金标卡保存箱盖≥2个；

10、样本采集管架（10孔位）≥5个；

11、冲洗液桶盖组合≥1个；

12、冲洗液管（2M）≥1根；

13、稀释液桶盖组件≥1个；

14、废液桶及盖组件（5L）≥1个；

15、废液管（2M）≥1根；

16、安装光盘≥1张；

17、外壳翻盖钥匙≥2把。

第二十包：智能OT训练系统                  肆台  具体参数配置见附件

最高限价：196000元

一、要求实现功能：

1、具有提供定制化训练功能，可支持项目、时间、难度等定制；

2、具有计划管理功能，系统能按设定顺序执行项目；

3、要求质保期限≥3年；

二、技术需求：

1、该系统包含主设备和辅设备，通过线缆连接通讯，实现训练功能。

2、主设备和辅设备的面板可以分别独立切换，规格不少于2种，至少包含大孔径和中孔径。

3、大孔径面板上孔数应≥24个，内径应≥28(±0.5)mm，中孔径面板上孔数应≥77个，内径应≥19(±0.5)mm。

4、设备应至少提供2种插棍，大号插棍≥3个，中号插棍≥3个。

5、主设备和辅设备应通过LED灯珠提供视觉反馈功能，且LED灯珠数量应≥80个。

6、LED灯珠亮度应不少于9级可调。

7、主设备和辅设备应提供震动反馈功能。

8、具有内置独立扬声器，能提供听觉反馈功能。

9、包含多种游戏场景，场景数量应≥9个，且至少包含五个控制类场景：1.寻宝；2.贪吃蛇；3.竖接球；4.横接球；5.协调；四个单次插棍类场景：1.灭灯；2.画图；3.记忆；4.捕蛇；且难度均≥5级可调。

10、设备应能使用内置锂电池供电运行，电池容量≥10000mAh。

11、主设备应能够自动识别训练面板。

12、主设备和辅设备均应采用Type-c接口进行通讯或供电，支持边充电边使用。

三、配置要求：

1、主设备≥1台；

2、辅设备≥1台；

3、主设备面板（大号槽孔）≥1件；

4、主设备面板（中号槽孔）≥1件；

5、辅设备面板（大号槽孔）≥1件；

6、辅设备面板（中号槽孔）≥1件；

7、插棍（大号）≥3件；

8、插棍（中号）≥3件；

9、数据线≥1根；

10、充电线≥1根；

11、充电头≥1件；