一、要求实现功能：

支持检查、检验报告自助打印。

二、技术需求：

1、 液晶屏尺寸≥32寸，多点触摸电容屏

2、 分辨率1920*1080，对比度：≥3000:1，亮度≥350cd/㎡、色彩：16.77 M Colors

3、 CPU: Intel I7 12代 双核四线程

4、 内存≥16G， 固态硬盘≥128G

5﹑ 板载一体化主板

6、 HP 403D 激光打印机(250张) + 550纸盒，黑白打印（支持A4,A5纸张）

7、 打印速度不低于38页/分钟

8、纸张容量不少于800页

9、预留小票打印机位置

10、分辨率600DPI以上

11、一/二维条码识别模块(支持电子诊疗卡识别）

12、上海三代社保读卡器（良标）

13、新身份证读卡器

14、RJ-45网络接口

15、外置USB口

16、无线网卡

17、AC交流电： 220V50HZ

28、音响喇叭

19、机柜：冷轧钢板材质，独立电源管理，多媒体音响功放，内部构件全部电镀，彻底防锈、防磁、防静电

20、正版授权 Windows10操作系统，需提供激活码

21、质保≥5年

三、配置要求：

1、配置数量：3台。